Общие технические требования к макетам.

Значимые особенности методов печати и обработки.

Соблюдение технических требований исключит возможные ошибки и избавит Вас от дополнительных сложностей и расходов, позволит насладиться в установленные сроки, качественно реализованной продукцией, соответствующей Вашим ожиданиям.

Нарушение технических требований может повлечь за собой:

- Невозможность реализации Вашего проекта,

- Несоответствие готовой продукции ожиданиям заказчика,

- Непригодность продукции к использованию,

- Дополнительные непредвиденные расходы на доработку макета, пробную печать и т.д.,

- Повлияет на сроки изготовления продукции,

- Потребует дополнительного согласования,

- Серьезно ухудшит качество изготовленной продукции (цвет, размер, четкость, контрастность, яркость, информативность и т.д.),

- Исключит ответственность типографии за готовую продукцию.

Нам важно не просто оказать услугу, но сделать так, что бы Вы остались довольны.

С уважением, типография Sprinter.

# Электронные носители для передачи макета в типографию

- CD и DVD-диски или любые накопители c USB-интерфейсом;

- Носители должны быть совместимы с платформой IBM PC;

- Макеты можно выслать по электронной почте. При использовании FTP, веб-интерфейса или сторонних файлообменников (файлы@mail.ru, narod.ru и т.п.) мы гарантируем целостность полученного нами файла, только если он упакован в архив.

- Самораспаковывающиеся архивы (с расширение .exe или иным) не принимаются для обработки и печати.

# Форматы файлов и специфика для корректной распечатки макета

- Обратите внимание, на разницу векторных и растровых изображений, выполнение ряда услуг оказываемых нашей компанией возможно лишь при предоставлении векторных макетов (вырубка, шелкография, тиснение, конгрев, уф-лак, термоподъем, плоттерная резка)

- CDR, СorelDRAW X4 (предпочтительный вариант т.к векторная графика);

- TIFF (не рекомендуется для изображений, содержащих элементы малого размера, в т.ч. мелкий текст);

- AI, Adobe Illustrator CS4 и ниже;

- INDD, Adobe In Design CS4;

- PSD, Adobe Photoshop (не предпочтительный вариант т.к растровая графика);

- PDF/X-1a;

- PS Level 2 и PDF 1.3;

- Форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows;

- Файлы обязательно должны иметь расширение той программы, в которой были сделаны (ai, cdr, indd и т. д.);

- Не принимаются в работу файлы PageMaker.

- Файлы с расширениями JPG, PNG, BMP, GIF и т.д. так же могут быть напечатаны, в случае наличия, у них  разрешения изображения, позволяющего произвести печать необходимого качества, однако потребуется их дополнительная доработка. В случае распечатки данных форматов,  типография не несет ответственности за корректное отображение цветов как на изображении и высокой четкости изображения на готовом изделии.

- Разрешение картинок должно лежать в диапазоне 260–350ppi. Мы оставляем за собой право уменьшить избыточное разрешение до 350ppi.

- Запрещается использовать OLE-объекты (таблицы Excel, текст из Word, картинки, скопированные через клипборд (ctrl+c / ctrl+v) в вёрстку), исключением могут являться простые макеты для ризографии, все подробности и специфику создания макета для ризографии с помощью файлов  Word и Excel необходимо обязательно уточнять у менеджера компании.

- Все связанные с макетом файлы должны быть собраны в одну папку, эта же папка должна содержать файл верстки.

Общие технические требования к макетам

- Печать полноцветных изображений производится в формате CMYK до разрешения 300dpi. Монохромные изображения в формате «черно-белый» или «серый» BITMAP.

- Модели, выполненные в формате: RGB, Duotone, Indexed Color, Lab Color и др., являются не желательными,  в случае их печати цвета макета и продукции будут искажены.

- Макеты принимаются в формате CorelDraw до версии Х4 (CDR, CMX),  Adobe Illustrator  до версии 8 (AI, EPS). В иных случаях заказчик несет ответственность за некорректную конвертацию файлов в формат CorelDraw (исчезновение элементов, изменение свойств объектов, неправильное отображение размеров, изменение цветов и другие случаи).

- Многослойные изображения, а так же со скрытыми или заблокированными элементами не принимаются, если в этом нет технической необходимости, и не требуется доработка макета.

- Не допускается использование прикрепленных внешних файлов (Linked), если не требуется их отдельное редактирование.

- Шрифты должны быть переведены в кривые. Возможен вариант доработки макета, поэтому вместе с макетом необходимо прислать, использованные в изготовлении макета шрифты, для установки.

- Мы печатаем лицо и оборот, исходя из расположения в вашем файле. Недопустимо предоставлять лицо и оборот в разных ориентациях (например, лицо календарика – в портретной, а оборот – в ландшафтной).

- Качество напечатанного изображения напрямую зависит от качества предоставленного изображения, в случае неясности результата необходимо проконсультироваться, либо изготовить пробный образец.

Особенности нарезки продукции и компоновки с учетом нарезки

- В связи с погрешностью при резке продукции, не желательно располагать элементы  и рамки близко к краю. Желательное расстояние от края 3мм, если оно меньше, даже незначительное отклонение при резке в доли миллиметра визуально очень заметно.

- Вылеты элементов выходящих за края готового формата должны быть 2мм. Если фон готового изделия цветной и соответствует  цвету материала (не печать) вылеты делать не надо (цветной фон материала изделия должен быть готового размера).

- Граница готового изделия (обрезной формат) должна быть представлена в виде рамки точного размера без дробных значений,  либо форматом страницы и такой же рамкой.

- Располагайте значимую информацию не ближе 3 мм от линии реза, корешка или скругления. Радиус скругления – 8мм. Гарантированные допуски по резке и скруглению: без ламината не более 1мм, с ламинатом не более 1,5мм.

Цвета и цветопередача

- Растровые изображения принимаются в формате TIFF. Полноцветные изображения в формате CMYK до разрешения 300dpi, монохромные изображения в формате «черно-белый» или «серый» BITMAP.

- Цвета Pantone должны соответствовать цветам элементов макета,  палитра Pantone должна соответствовать Pantone Color Formula (Solid) Guide (префикс “C” или “CVC”).

- Не допускается применение в макете специальных эффектов (PowerClip (ПауэрКлип, контейнер), Lens (Линза), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow  и другие).

- Серые градации черного цвета (% черного), процент от цвета Pantone может считаться как печать отдельного цвета, либо печать растра от основного цвета. При значительной разнице в результате между напечатанным растром и макетом в электронном виде, необходимо дополнительно уточнять, каким способом необходимо выполнить задание.

- Не допускается использование черного цвета как составной CMYK 100.100.100.100.

- По возможности, для повышения качества печати и предсказуемости результата, используйте треппинг (последовательное наложение цветов друг на друга).

- Для корректной фальцовки в буклетах с двумя фальцами третья (внутренняя) полоса должна быть меньше на 2-3 мм (например, полосы в евробуклете: оборот 100х100х97, лицо 97х100х100, неправильно: 99х99х99).

- В макетах CorelDRAW недопустимо оставлять в макете объекты типа "symbol", нужно разбивать их на объекты. В противном случае не гарантируется корректная печать макета.

- Сумма красок не должна превышать 330%. В противном случае возможно небольшое искажение цвета.

- Процент содержания каждой краски должен быть не менее 5%, цветозаполнение 1%-4% не гарантируется.

Небольшие объекты, линии, мелкий текст.

- Мелкие объекты, мелкий текст и тонкие линии выглядят лучше, если они окрашены только одной из четырех составляющих CMYK (или пантоном с плотностью краски 100%). Составной цвет может привести к появлению цветных ореолов вокруг покрашенных им объектов.

- Не рекомендуется делать мелкие белые объекты, мелкий белый текст и тонкие белые линии на фоне, состоящем из нескольких красок, так как они могут не пропечататься или пропечататься частично.

- Толщина одноцветной линии должна быть больше 0,05 мм (0,15pt), линии меньшей толщины могут не пропечататься или пропечататься частично. При использовании в макете столь тонких линий учтите, что мы автоматически увеличиваем толщину всех линий до 0,15pt, если она меньше этого значения. Толщина многоцветных линий и белых линий на составном фоне должна быть не меньше 0,5pt.

- Если не избежать использования в линиях нескольких цветов или цвет один, но не 100%, делайте толщину линий максимально возможной.

- У наших менеджеров можно получить флаер с примерами печати тонких линий и мелких шрифтов.

Специализированные особенности отдельных услуг

- Тиснение, конгрев, уф-лак, термоподъем, вырубка, плоттерная резка должны быть явно обозначены, должны быть в векторном виде, окрашены в 100%  чёрного и находиться на отдельном слое, точно над той областью в макете, на которую наносятся или  при необходимости указаны отдельным макетом.

- Выборочный лак, конгрев, тиснение и т. п. Если какой-либо элемент верстки вплотную подходит к краю, то он должен быть выпущен за обрез. Вынос за обрезной формат должен быть 2 мм, для многостраничных изданий – 3 мм.

- При необходимости печати  УФ-лака необходимо учитывать, что он наноситься последним, поскольку поверх УФ-лака краска не закрепляется.

- При печати по темным материалам светлыми или яркими красками необходимо учитывать необходимость печати белой подложки, но в ряде случаев это невозможно, поэтому возможна неточная передача требуемых цветов.

- Минимальная толщина линий элементов 0,1мм, прямых линий 0,2мм, при печати вывороткой необходимо добавлять обводку.

- При печати на готовых изделиях (папки, конверты, пластиковые карты и прочее) необходимо делать отступ от края минимум 0,5мм.

- Поле печати на полиэтиленовых пакетах - от верха минимум 10см, от низа 5см, по бокам от края 1см.

- При печати на полиэтиленовых пакетах добиться точного совмещения цветов крайне затруднительно, допустимое отклонение до 1мм.

- При печати полноцвета по темному текстилю необходимо предоставлять отдельно макет белой подложки с учетом треппинга.

- Минимальная толщина линий элементов при тампопечати 0,05мм, прямых линий 0,1мм.

- При создании макета для сферической сувенирной продукции (ручки, брелки, шары) необходимо учитывать невозможность печати по всей площади изделия.

- Минимальная толщина линии для изготовления клише для тиснения 0,2мм.

- Минимальная толщина линии для изготовления качественного конгрева 0,5мм.

- При создании макета вырубной бумажной папки запрашивайте необходимый штамп.

- Категорически не допускается использование обводок в макете для плоттерной резки.

- Оверпринты. Если необходима печать дополнительными красками, в том числе металлизированными, такими как серебро и бронза, они указываются в макете по шкале PANTONE solid. Их использование оговаривается с нашим менеджером.

- Конверты. Сверху и с боков у конверта есть «мёртвые зоны», на которых печать невозможна. Технологическую карту «мёртвых зон» вы можете получить у менеджера. Печать конвертов на вылет - невозможна.

- Цвет после ламинации неизбежно немного меняется: становится насыщенней, чуть темнеет под глянцевой плёнкой и несколько тускнеет под матовой.

- Ширина линий тиснения должна быть не менее 0,5 мм, расстояние между линиями тиснения должно быть не менее 0,8 мм. Расстояние от плашки до тонкой линии должно быть не менее 1 мм. В противном случае типография не гарантирует чёткости при тиснении.

- Толщина линии для конгрева не должна быть менее 0,3 мм. Разница между самыми глубокими и самыми мелкими элементами клише не должна превышать 0,2 мм.

- Клеевой клапан на коробках должен быть пустым: ни краска, ни лак не могут присутствовать в месте, где наносится клей.

Многостраничные издания

- Каждая полоса каталога должна быть на отдельной странице. Исключение – каталоги с нестандартной фальцовкой (например, лесенкой).

- Издания на пружину должны учитывать ширину отверстий под пружину и их расположение на изделии, чтобы значимая информация не попадала на отверстия. Отверстия делаются на расстоянии 6 мм от края изделия и имеют диаметр 3 мм.

- Обложка для сборки на термоклей должна предоставляться разворотом (4+1, 2+3 страницы обложки) с учетом толщины корешка. На внутренней стороне корешок плюс 3 мм слева и справа от него должны быть белыми (без краски, лака и др. нанесений), т.к. на это место будет наноситься клей, и обложка будет как бы «охватывать» блок издания. Если у вас на внутренней полосе обложки и полосе блока свёрстана картинка разворотом, учтите эти пропадающие 3 мм, чтобы на границе обложки и блока картинка состыковывалась как должно.

- При печати каталога в сборнике мы не делаем компенсацию сползания. Особенно внимательно следите за тем, чтобы колонцифры и прочие элементы дизайна, расположенные близко к краю, были удалены от него как минимум на 5мм.

УФ-ЛАК

- Требования к плоскому лаку: максимальная площадь сплошной заливки 420х594 мм, минимальная толщина линии 0,5 мм. Вылеты 2 мм. В местах фальцовок, биговок и на корешке каталогов на скрепку необходимо делать выборку 1,5-2 мм. Для каталогов на термоклей необходима выборка по всей площади корешка плюс по 3 мм для клея с обеих сторон корешка. Клеевые клапаны у диджипаков, ключниц, коробок, папок не должны лакироваться.

- Требования к объемному лаку: максимальная площадь сплошной заливки 50х50 мм, минимальная толщина линий для объемного лака – 1 мм. При подготовке макета нужно помнить, что лак не должен доходить до линии реза на 1,5-2 мм, в местах биговок, фальцовок обязательна выворотка 3-4 мм. Клеевые клапана у диджипаков, ключниц, коробок, папок не должны лакироваться.

- При наложении УФ-лака на офсетное изображение следует избегать толщины линии менее трёх миллиметров, при этом треппинг изображения на УФ-лак должен составлять 0,3 мм.

- Если изображение, на которое накладывается выборочный УФ-лак, светлее, чем фон, то пленки на лак выводятся МЕНЬШЕ этого изображения на 0,3 мм с каждой стороны. Если изображение темнее, чем фон, то пленки на лак выводятся БОЛЬШЕ на 0,3 мм с каждой стороны.

- Если лак не накладывается поверх изображения, а печатается независимо, то минимальная толщина линии составляет 0,5 мм.

- При создании макета следует избегать большого разброса мелких объектов на площади печатного листа. Желательно, чтобы лакируемые объекты располагались группой в одной части листа, либо заполняли всю площадь листа.

Если у Вас возникли вопросы или сложности в подготовке             макета к печати – свяжитесь с нами: 8 (812) 921-51-10                  Типография Sprinter